保偏光纤耦合器3*3-1550-1310

特征：低插入损耗、高回波损耗、高消光比、高可靠性和可稳定性

应用：光纤激光器、光纤传感器、通信系统、保偏光纤系统

产品规格：

| 参数 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 结构类型 | - | 3*3 |
| 等级 | - | P | A |
| 中心波长 | nm | 1310；1550 |
| 工作波长范围 | nm | ±20 |
| 最大附加损耗 | dB | 0.8 | 1.0 |
| 均匀性 | dB | 0.7 | 0.7 |
| 最小消光比 | dB | 17 | 15 |
| 分光比 | - | 均分 |
| 最小回波损耗 | dB | 50 |
| 最小串扰 | dB | 50 |
| 承受最大光功率 | W | 2 |
| 承受最大拉力 | N | 5 |
| 光纤类型 | - | PM光纤 |
| 工作温度 | ℃ | -40to+70 |
| 储存温度 | ℃ | -50to+85 |
| 封装尺寸 | mm | ￠3.0*70 |
| 以上参数均不含连接头数据，含头，插入损耗加0.3dB，回波损耗少5dB，消光比小2dB。 器件加头，默认KEY键慢轴对准。 |
| 产品名称 | 保偏耦合器 |
| 端口类型 | 1=1*2；2=2*2；3=3*3 |
| 工作波长 | 1550=1550nm；1310=1310nm；1064=1064nm;980=980nm |
| 分光比 | 01=1/99；02=2/9805=5/95；10=10/90；20=20/80；50=50/50 |
| 工作轴向 | S=慢轴；F=快轴；B=双轴 |
| 尾纤类型 | 0=250um裸光纤；1=900um松套管；2=2.0mm松套管；3=3.0松套管 |
| 连接头类型 | 0=FC/UPC；1=FC/APC；2=SC/UPC；3=SC/APC；4=LC/UPC；5=LC/APC |